поднимаем высокие частоты в радио

rises high frequency radio

для плат с FM тюнером - TEF6606 (TEF66хх) и TDA 7706

for boards with FM tuner - TEF6606 (TEF66hh) and TDA 7706

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (274,42 КБ)

FM чип TDA 7706 даже в худших настройках так не может играть! решил прозвонить цепь прохождения аналогового тракта, была уверенность что китайцы касячнули.
часок и виновник среза высоких частот обнаружен! конденсатор 45 нФ С 212, 213.

FM chip TDA 7706 even in the worst settings, so can not play! decided to ring the chain passing the analog section, was confident that the Chinese kasyachnuli. 
hour, and the culprit is found the High Pass! 45 nF capacitor 212, 213.

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (308,6 КБ)

Помните! Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск!

Remember! Everything you do, you do at your own risk!

предлагаю немного изменить схему, вытащить звук радио из бочки. 
если нет навыков паять лучше не беритесь за самостоятельные доработки, доверьтесь профессионалам (найдите мастерскую по ремонту магнитол)! Или пишите мне в ЛС, помогу чем смогу!

I offer little to change the scheme, the radio sound to pull out of the barrel. 
if there is no soldering skills better not to hold the self improvement, trust professionals (get the repair shop recorder)! Or write to me in PM, help than I can! 


схему зарисовал, проверил, прокатал в Electronics Workbench

scheme I sketched, tested, laminated in Electronics Workbench

Уменьшено на 48% Reduced by 48% 768 x 768 (68,17 КБ)

для внесения изменений понадобится:
- конденсатор от 0.60 до 1 нФ корпус 0603, 2 шт.
- резистор 3.3 кОм корпус 0603, 2 шт.
- биполярный (неполярный) конденсатор на 2.2 мкф (пока нет в наличии, жду заказа из за бугра, поставил Jamikon серии NP неполярные), 2 шт.

You need to make changes:

- Capacitor from 0.60 to 1 nF body 0603, 2 pcs.

- 3.3 ohm resistor body 0603, 2 pcs.

- Bipolar (non-polar) 2.2 uF capacitor (not available yet, waiting for the order from behind a hill, put Jamikon NP Series nonpolar), 2 pcs.

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (202,39 КБ)

находим на плате два участка выделенные красными квадратами

We find on board the two sections in red squares

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (479,62 КБ)

переходим к первому

go to the first

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (266,09 КБ)

спаиваем С 212 и С 213

With solder 212 and C 213

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (308,6 КБ)

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (259,54 КБ)

Уменьшено на 50% Reduced by 50% 800 x 600 (148,18 КБ)

Уменьшено на 50% Reduced by 50% 800 x 600 (143,66 КБ)

запаяв взамен конденсаторы от 0.60 до 1 нФ на этом дело можно завершить, высокие услышите сразу! недовольствие прохождение сигнала через 2.2 мкф в корпусе 0603 не давало покоя. поэтому пошел дальше. 
спаиваем С30, С160, С31, С171, взамен С160 и С171 запаиваем резисторы на 3.3 кОм

soldered capacitors instead of 0.60 to 1 nF in this case you can complete, high hear once! dissatisfaction signal flow through 2.2 microfarads in the housing 0603 haunted. so I went on.

solder C30, S160, S31, S171, S160 and S171 instead sealed resistors 3.3 Ohm

Уменьшено на 61% 1024 x 768 (243,59 КБ)

конденсаторы С30 и С31 запаиваем ребром к резисторам

capacitors C30 and C31 are soldered to the edge of resistors

FM тюнер TDA 7706

An FM tuner TDA 7706

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (256,72 КБ)

FM тюнер TEF6606 (TEF66хх)

An FM tuner TEF6606 (TEF66hh)

Уменьшено на 81% Reduced by 81% 2043 x 1532 (808,91 КБ)

переходим ко второму
спаиваем конденсаторы С68 и С70

proceed to the second

solder capacitors C68 and C70

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (258,83 КБ)

запаиваем неполярные конденсаторы, обязательно приклеить к плате, при вибрации могут оторвать питачки(приклеивал клеем момент)

sealed non-polar capacitors, be sure to stick to the board, vibration can tear pitachki (currently stuck with glue)

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (264,68 КБ)

если в вашем автомобиле стоит антенный усилитель питающийся по одному проводу, и ваш переходник не имеет отельного подающего питания то стоит поставить отсутствующий дроссель L8, тем самым подадим питание на антенный усилитель.

If your car antenna amplifier is powered by a single wire, and your adapter has no power supply of hotel you should put the missing inductor L8, thus will provide power to the antenna amplifier.

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (273,36 КБ)

Уменьшено на 61% Reduced by 61% 1024 x 768 (246,59 КБ)

Видео, надеюсь результат будет услышан

в планах детально изучить входной контур приемника, попытаться сделать качественный прием сигнала для России

Video I hope the result will be heard

plans to study in detail the input circuit of the receiver, try to make a high-quality signal reception in Russia